## Slide 1: 智能路由的高可用实时音频系统
学霸君 袁荣喜

## Slide 2
目录
业务场景和困境
实时语音的技术特点
解决方案

## Slide 3
学霸君
问吧科技创立于2012年10月，是国内领先的在线教育公司，也是一支典型以技术为驱动的创业公司，旗下拥有国内首款针对中小学生在线答疑为核心的产品——“学霸君”APP。
5,500万+
60亿+
1,800万+
350万+
注册用户
累计用户搜题
每日用户搜题数
日活用户

## Slide 4
困境：场景
［学生］
不敢问
不想问
不会问
［老师］
薪酬低
压力大
空余时间多
［家长］
望子成龙
不计成本
无力辅导
－现状－
实时答疑
请求答疑
精确解答
掌握情况
－我们的解决方案－
距离 = 千山万水
距离 = 5秒

## Slide 5
困境：简易的解决方案
做一个匹配调度控制服务单元
做一个媒体传输服务单元
随机匹配
基于FFMPEG的音频编码引擎

## Slide 6
困境：乱象
卡顿
延迟
单通
通话中断
服务宕机
连接超时
噪音回声啸叫
……

## Slide 7
困境：复杂的网络
脆弱的2G/3G/4G
公共WIFI，信号衰减
WIFI和移动网来回切换
靠天吃饭的骨干网
单中心机房

## Slide 8
困境：终端与环境
千奇百怪的移动终端
  几千种移动终端
  定制操作系统、修改WIFI模块、修改通话模块…
  硬件兼容性崩溃
有限的计算能力
复杂多变的使用环境
  APP设备权限
  安全软件屏蔽
  防火墙问题

## Slide 9
困境：反思
我们缺乏对收费级实时语音系统的正确认识
没意识到收费级语音比一般的互联网语音要求高
语音音频是理论性极强的领域，方案要有据可依
实时传输问题被简单化
被进度和业务撵着走，无暇关心合理性的问题

## Slide 10
技术特点
听觉需求
IP网络传输
四大杀手
音频编码与处理
两个层面的可用性
实时语音系统

## Slide 11
技术特点：听觉需求
延迟 <300ms,最大容忍800ms
连续性，信息丢失率 < 3%
MOS5值 > 3.5
通话过程持续稳定
无噪声回声啸叫

## Slide 12
技术特点：四大杀手
延迟
  造成交谈障碍
丢包
  产生交谈信息丢失和卡顿
抖动
  造成丢包和延迟
乱序
  特殊的抖动方式，造成丢包和延迟

## Slide 13
技术特点：骨干网
网络案例：前几年在福州同一个房间里的两个宽带（电信网通）网络相互之间ping，最大延迟：195ms，最大丢包：5%，最大抖动 71ms，这是什么原因？
trace route路由路径
  福州->厦门->广州->北京->上海->福州，来回5000多公里
每100公里光传输时间需要1ms，距离是很大的问题
路由拥塞
  经过多个核心交换路由路径，拥塞造成延迟、丢包、抖动

## Slide 15
技术特点：骨干网
通信类型 | 延迟（毫秒） | 丢包 | 抖动（毫秒） | 乱序程度
同省同城同一运营商 | 5 ~ 20 | 0% | 1 ~ 3 | 无
跨省同一运营商 | 30 ~ 80 | 0% | 5 ~ 10 | 少许
不同运营商 | 50 ~ 500 | 0% ~ 10% | 10 ~ 200 | 常见
海外 | 100 ~ 600 | 0% ~ 20% | 10 ~ 300 | 很多
结论
实时语音适合在同城或同一运营商级别之间通信
优化通信质量的关键手段是缩短路由距离

## Slide 16
技术特点：终端无线网络
2G
  延迟：几秒，实时带宽:10kbs以内，无法实时语音
3G
  延迟:50 ~ 1000毫秒，实时带宽: 100kbs,信号无删减的情况下基本可以实时语音。
4G
  延迟：30 ~ 800毫秒，实时带宽:1 ~ 10mbs,信号删减不严重情况下可以进行实时语音
WIFI
  延迟:5 ~ 300毫秒，实时带宽:10 ~ 50mbs,可以进行实时语音，但要防止恶意带宽抢占，信号删减。

## Slide 17
技术特点：网络连通性
防火墙
  NAT
  UDP防火墙
  TCP防火墙
网络分隔
  某个地区连中心机房不通

## Slide 18
技术特点:编码器-带宽

## Slide 19
技术特点：编码器-延迟

## Slide 20
技术特点：编码器MOS9值

## Slide 21
技术特点：与网络相关的语音处理
静音检测（VAD）
  话音信号检测
DTX
  Discontinuous Transmission，在没有话音的间隙发送少量的报文报告状态
舒适音（CNG）
  收听端状态提示

## Slide 22
技术特点：可用性
通话交谈的可用性
  满足听觉需求
  尽量减少由“四大杀手”对语音通话连续性造成的影响
服务的可用性
  异常容灾
  7 X 24服务
  终端网络兼容

## Slide 23
解决方案：需要什么样的方案
高可用性，高稳定性
海纳百川
  能兼容大多数终端的硬件环境、网络环境
  兼容各个运营商网络
动态智能路由
基于自身数据的自循环体系
快速追踪分析

## Slide 24
解决方案：第三方
开源方案webRTC
  过于庞大，功能繁杂
  需要进行大量修改
  无法达到收费级可用性
商业云方案
  SDK接入繁杂，成本高
  无法进行快速追踪
  无法根据通信特点进行优化

## Slide 26
解决方案：SDK
GIPS引擎
  Codec
  Jitterbuffer
  Audio process
网络通信
  基础通信策略
  本地拥塞判断
  网类型判断（3G/4G/WIFI）
防火墙穿越
  STUN/TURN
  TCP/80/443
peer node

## Slide 27
解决方案：实时传输策略
评估“四大杀手”
应对丢包
  FEC（Forward Error Correction）
  重传
track检测
QOS策略栈

## Slide 28
解决方案：track轨迹检测

## Slide 29
解决方案：QOS策略栈

## Slide 30
解决方案：P2P
两端之间直连真是延迟最小吗？
P2P不是point to point，而是peer to peer

## Slide 31
解决方案：P2P
下一跳原则
分段计算传输状态
按发送方向计算路径，通信双方的路径不完全一致

## Slide 32
解决方案：P2P relay
在骨干网关键路径上relay
relay中间节点不超过3个
  适应现有的网络格局
  路径太多，计算困难
  控制延迟
中间relay节点可自由退出

## Slide 33
解决方案：多路径
多路径实时探测
多路径通信状态计算
节点间交换通信信息

## Slide 34
解决方案：选路和可用性
基于QOS栈状态的最优路径选择
  多路径实时数据比较，阈值触发选路
  同等通信质量情况，TTL小者优先选择
  QOS栈底选路
通信链路容灾
  中间relay节点的加入和退出不影响通信
  无server概念
  跨机房relay通信，高可用保证链路稳定

## Slide 35
解决方案：调度服务
策略数据库
router负载均衡调度
终端通信策略
调度匹配
  基于以往通信数据进行匹配
  基于地址位置匹配
确定relay通信路径
人工干预

## Slide 37
解决方案：trace处理系统
实时日志收集
  通信状态日志
  终端异常与状态日志
  P2P链路日志
  安全日志
问题追踪和实时数据处理
自循环数据批处理
  路由数据，更新策略数据库，为扩容提供依据
  终端异常数据，更新策略数据库

## Slide 39
解决方案：结果
多机房协同传输，骨干网延迟 < 100ms，丢包<3%
动态适配4000余款移动终端，策略实时生效
追踪单个通话问题的时间 < 5分钟
通话故障率 < 1%
形成骨干网通信调度的依赖数据，让答疑连通时间少于5秒，路由重选率 < 5%

## Slide 40
18621286103
747669766